一、德国技术羽燕Y120B(超强型)永磁座磁力钻产品简介：

1、永磁座采用超强磁材料吸附力大、稳定性高等特点，可在不同角度及高空进行钻孔、攻丝工作。节能型磁座无需电源持久耐用，解决高空作业时突然断电导致钻机脱落的危险。

2、钻机采用两档机械变速和无极调速两种变速装置，在规定的速度和转矩范围内可根据用户使用的钻具（丝锥）和钻孔方式设定相对的转速。

3、钻头安装部位采用标准的莫氏4号锥度，可供φ50以下的麻花钻和钻卡具的安装。而配备的开孔钻头接头，最大钻孔直径可达到φ120，最大限度的满足了您钻孔的需要。

4、钻体升降滑道有效行程300mm，适用于台阶式开孔。

5、钻体设计夜间工作照明自带工作照明，用户可在光线较暗及夜间无照明处正常作业。

6、钻机可在AC220+-10%的电压范围内正常工作。

7、独特的钻头压力检测保护装置，使钻头寿命提高30%。

各部件包括:电机、变速箱、换档位搬钮、卡具、机箱、水瓶托架、手摇柄、运行开关、停止开关、速度调节旋钮、正反转旋钮、照明开关、永磁座、磁力控制手柄、电源插座、滑道间隙调整顶丝

二、德国技术羽燕Y120B(超强型)永磁座磁力钻技术参数：

1、型号：Y120B（超强型）

2、输入功率：1500W

3、输出功率：1400W

4、I档：87rad/min-260rad/min

5、II档：10-87rad/min

6、攻丝能力：M12-M36

7、钻孔能力：Φ3mm-Φ120mm

8、空心钻钻孔直径：Φ32mm-Φ120mm

9、麻花钻钻孔直径：Φ3mm-Φ50mm

10、麻花钻钻头锥柄：莫氏4号锥柄

11、磁座抗压指数：1.5

12、钻孔板厚：75mm

13、工作行程：300mm

14、重量：27kg

15、电源线长度：3m

上海闻诺经营产品：压接钳 | 剥皮器 | 线缆切割 | 棘轮切刀 | 冲孔机 | 电缆弯曲器 | 电缆校直器 | 电缆打磨机 | 母线弯曲机 | 螺母破切器 |  母线切断机 | 角钢加工机 | 磁座钻 | 切割机 | 开孔器 | 液压泵 | 油缸 | 扳手（品牌有：德国KLAUKE | 美国POWER TEAM | 美国KUDOS | 日本IZUMI | 美国GREENLEE | 德国NOVOPRESS |  美国SALISBURY | 瑞士MOS | 日本NGK | 法国DUBUIS | 日本IKURATOOLS | 日本KUKEN |日本SANKYO | 日本O.J | 日本Y.S | 美国REED| 意大利INTERCABLE | 美国RIPLEY |瑞典HUSQVARNA）等系列高端进口工具。