一、德国技术|羽燕Y120A（标准型）永磁座磁力钻产品简介：

1、永磁座采用超强磁材料吸附力大、稳定性高等特点，可在不同角度及高空进行钻孔作业。节能型磁座无需电源持久耐用，解决高空作业时突然断电导致钻机脱落的危险。

2、钻机采用两档机械变速和无极调速两种变速装置，在规定的速度和转矩范围内可根据用户使用的钻具和钻孔方式设定相对的转速。

3、钻头安装部位只适合满足规格要求的开孔钻头的安装。最小钻孔直径φ12，最大钻孔直径φ120，最大限度的满足了您钻孔的需要。

4、钻体升降滑道有效行程300mm，适用于台阶式开孔。

5、钻体设计夜间工作照明自带工作照明，用户可在光线较暗及夜间无照明处正常作业。

6、钻机可在AC220+-10%的电压范围内正常工作。

7、独特的钻头压力检测保护装置，使钻头寿命提高30%。

8、各部件包括:电机、变速箱、换档位搬钮、卡具、机箱、水瓶托架、手摇柄、运行开关、停止开关、速度调节旋钮、照明开关、永磁座、磁力控制手柄、电源插座、滑道间隙调整顶丝

二、德国技术|羽燕Y120A（标准型）永磁座磁力钻技术参数：

1、型号：Y120A（标准型）

2、输入功率：1500W

3、输出功率：1400W

4、I档：87rad/min-260rad/min

5、II档：10rad/min--87rad/min

6、空心钻钻孔直径：Φ12mm-Φ120mm

7、磁座抗压指数：1.5

8、钻孔板厚：130mm

9、工作行程：300mm

10、重量：22kg

11、电源线长度：3m

上海闻诺经营产品：压接钳 | 剥皮器 | 线缆切割 | 棘轮切刀 | 冲孔机 | 电缆弯曲器 | 电缆校直器 | 电缆打磨机 | 母线弯曲机 | 螺母破切器 |  母线切断机 | 角钢加工机 | 磁座钻 | 切割机 | 开孔器 | 液压泵 | 油缸 | 扳手（品牌有：德国KLAUKE | 美国POWER TEAM | 美国KUDOS | 日本IZUMI | 美国GREENLEE | 德国NOVOPRESS |  美国SALISBURY | 瑞士MOS | 日本NGK | 法国DUBUIS | 日本IKURATOOLS | 日本KUKEN |日本SANKYO | 日本O.J | 日本Y.S | 美国REED| 意大利INTERCABLE | 美国RIPLEY |瑞典HUSQVARNA）等系列高端进口工具。